| Schlussleuchte aus- und einbauen Ausbauen: – Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab. – Öffnen Sie die Heckklappe bzw. die Flügeltür. Hinweis |  |  |
| --- | --- | --- |

| Bei Fahrzeugen mit Flügeltüren hat die Blende -2- eine Aussparung, durch die ein Kabelstrang in die Flügeltür führt. Der Aus- bzw. Einbau bei Fahrzeugen mit Heckklappe bzw. mit Flügeltüren ist gleich. – Clipsen Sie die Blende -2- aus den Verrastungen -Pfeile A- an der Schlussleuchte -3- aus. – Ziehen Sie die Führungsnasen -1- der Blende aus den Schlitzen -Pfeile B- der Schlussleuchte heraus und nehmen Sie die Blende ab. |  |  |
| --- | --- | --- |

| – Drehen Sie die Befestigungsschrauben -Pfeile- heraus. |  |  |
| --- | --- | --- |

| – Ziehen Sie die Aufnahmen der Schlussleuchte in -Pfeilrichtung- aus den Kugelbolzen. |  |  |
| --- | --- | --- |

| – Ziehen Sie die Steckverbindung -1- ab und nehmen Sie die Schlussleuchte -2- aus dem Fahrzeug. Einbauen: Hinweis  Wurde der Kugelbolzen demontiert (z.B. wegen Karosseriearbeiten), ist dieser bis zum Anschlag in die Karosserie einzuschrauben.  Bei Fahrzeugen mit Heckklappe bleibt während des Einbaus die Heckklappe geöffnet. – Schließen Sie bei Fahrzeugen mit Flügeltüren die Türen. |  |  |
| --- | --- | --- |

| – Schieben Sie die Schlussleuchte mit den Aufnahmen in -Pfeilrichtung- auf die Kugelbolzen. – Öffnen Sie bei Fahrzeugen mit Flügeltüren die Türen. |  |  |
| --- | --- | --- |

| – Drehen Sie die Befestigungsschrauben -Pfeile- mit 3,5 Nm fest. |  |  |
| --- | --- | --- |

| – Stecken Sie die Führungsnasen -1- der Blende -2- in die Schlitze -Pfeile B- der Schlussleuchte-3-. Hinweis Bei Fahrzeugen mit Flügeltüren muss der Kabelstrang durch die Aussparung der Blende -2- geführt werden. – Clipsen Sie die Blende -2- in die Verrastungen -Pfeile A- an der Schlussleuchte -3- ein, bis sie hörbar verrasten. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Lampenträger Schlussleuchte aus- und einbauen Ausbauen: – Bauen Sie die Schlussleuchte aus → Kapitel. |  |  |
| --- | --- | --- |

| – Lösen Sie die Befestigungsschrauben -Pfeile- und ziehen Sie den Lampenträger -1- aus der Schlussleuchte -2- heraus. Einbauen: Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge. |  |  |
| --- | --- | --- |